MÉLODIE Évolution

Elektrische convector.

Veelzijdig en strak design.

Convector, leverbaar in vier verschillende hoogtes variërend van 22 tot 65 cm. Voetsteunen leverbaar voor de uitvoering met een hoogte van 22 cm. 
De Mélodie is voorzien van een elektronische thermostaat met functie LED´s

Kenmerken:

- Verkrijgbaar in 4 uitvoeringen: Hoog, Medium, Laag en Plint.

- Geheel geluidloos aluminium verwarmingselement.

- Programmeerbare elektronische thermostaat.

- Vier instellingen: Comfort, Eco, Vorstvrij en Stop. Met indicator.

- Beveiligd tegen oververhitting met automatische reset.

- Stalen behuizing met witte polyester coating.

- Muurbeugels worden standaard meegeleverd.

- 230 V, 1 fase.

- Klasse II, dubbel geïsoleerd IP 24, spatwaterdicht, CE gecertificeerd.

Optionele accessoires:

- Draadloze programmer en draadloze ontvanger, voor optimale energiebesparing.

- Voetsteunen voor model Plint.

MÉLODIE Évolution

| Artikelno. | Vermogen W | Breedte mm | Hoogte mm | Diepte mm* | Gewicht kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÉLODIE Évolution Model Hoog |
| 100505002 | 500 | 260 | 650 | 102 | 3,4 |
| 100507502 | 750 | 300 | 650 | 102 | 3,8 |
| 100510002 | 1000 | 340 | 650 | 102 | 4,1 |
| 100512502 | 1250 | 420 | 650 | 102 | 4,9 |
| 100515002 | 1500 | 500 | 650 | 102 | 5,7 |
| 100517502 | 1750 | 580 | 650 | 102 | 6,5 |
| 100520002 | 2000 | 660 | 650 | 102 | 7,3 |
| Model Medium |
| 100605002 | 500 | 340 | 440 | 102 | 3,0 |
| 100607502 | 750 | 340 | 440 | 102 | 3,0 |
| 100610002 | 1000 | 420 | 440 | 102 | 3,6 |
| 100612502 | 1250 | 500 | 440 | 102 | 4,2 |
| 100615002 | 1500 | 580 | 440 | 102 | 4,8 |
| 100617502 | 1750 | 660 | 440 | 102 | 5,3 |
| 100620002 | 2000 | 740 | 440 | 102 | 5,8 |
| Model Laag |
| 100705002 | 500 | 420 | 330 | 102 | 3,0 |
| 100707502 | 750 | 500 | 330 | 102 | 3,4 |
| 100710002 | 1000 | 580 | 330 | 102 | 3,9 |
| 100712502 | 1250 | 820 | 330 | 102 | 5,3 |
| 100715002 | 1500 | 820 | 330 | 102 | 5,3 |
| 100717502 | 1750 | 1060 | 330 | 102 | 6,6 |
| 100720002 | 2000 | 1060 | 330 | 102 | 6,6 |

Model en technische wijzigingen voorbehouden.

*Diepte inclusief bevestigingsbeugels

MÉLODIE Évolution

| Artikelno. | Vermogen W | Breedte mm | Hoogte mm | Diepte* mm | Gewicht kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model Plint |
| 100805002 | 500 | 580 | 220 | 102 | 2,9 |
| 100807502 | 750 | 820 | 220 | 102 | 3,9 |
| 100810002 | 1000 | 1060 | 220 | 102 | 5,0 |
| 100815002 | 1500 | 1300 | 220 | 102 | 5,8 |
| 100899999 | Voetsteunen |  |  |  |  |
| Accessoires |
|  | Draadloze programmer |
|  | Draadloze ontvanger (per convector) |

Model en technische wijzigingen voorbehouden.

*Diepte inclusief bevestigingsbeugels